Електричне поле

6.1 н. Електростатичне поле створюють заряди, які в даній системі відліку ...

А. ... рухаються по колу.           Б. ... коливаються.

B. ... нерухомі.                            Г. ... рухаються рівноприскорено.

6.2н. Взаємодія між нерухомими зарядженими частинками здійснюється за допомогою ...

А. ... магнітного поля.                           Б. ... електростатичного поля.

B. ... конвекційних потоків повітря.    Г. ... перерозподіли елементарних зарядів між ними.

6.З н. Основною ознакою електричного поля є силова дія на ...

А. ... заряджені частинки.                Б. ... магнітні полюси постійних магнітів.

B. ... молекули ідеального газу.      Г. ... нейтрони.

6.4н. Коли при натиранні скляної пластинки шовком вона одержує позитивний заряд...

А. ... електрони переходять з скла на шовк.

Б. ... електрони переходять з шовку на скло.

B. ... протони переходять з скла на шовк.

Г. ... протони переходять з шовку на скло.

6.5н. Який вираз є математичним записом закону збереження електричного заряду?

А. Е = E1+ Е2 + Е3+ …+ Еn.          Б.q1 + q2 + q3 + ... + qn = const.

B. F = F1 + F2 + F3 + ... + Fn.        Г. p1 + p2 + p3 + …+ pn = const.

6.6н. Яка фізична величина є силовою характеристикою електричного поля?

А. Різниця потенціалів.    Б. Електроємність.

B. Напруженість.              Г. Електричний заряд.

6.7н. Одиницею електроємності в СІ є ...

А. ... ампер.           Б. ... вольт.                В. ... кулон.              Г. ... фарад.

6.8н. Діелектрична проникність діелектрика показує...

А. ... в скільки разів напруженість поля в діелектрику більше напруженості поля у вакуумі.

Б. ... в скільки разів напруженість поля в діелектрику менше напруженості поля у вакуумі.

B. ... на скільки напруженість поля в діелектрику більше напруженості поля у вакуумі.

Г. ... на скільки напруженість поля в діелектрику менше напруженості поля у вакуумі.

6.9с. В однорідному електростатичному полі протон і електрон придбавають прискорення...

А. ... однакові по напряму і модулю.

Б. ... однакові по напряму і різні по модулю.

B. ... протилежні по напряму і однакові по модулю.

Г. ... протилежні по напряму і різні по модулю.

6.10с. По якій формулі можна обчислити електроємність плоского конденсатора?

А.                   Б.                 В.          Г.

6.11 з. Скільки електронів проходить через поперечний перетин провідника за 1 з при силі струму 1 А?

А. Менше ніж 2 · 1018.                     Б. Від 5·1018 до 8·1018.

B. Від 1,5·1019 до 2·1019.                  Г. Від 3·1019 до 7·1019.

6.12с. Знайдіть силу кулонівської взаємодії двох електронів, що знаходяться на відстані 1 м.

А. Від 1,4 ·10-28 Н до 1,8 ·10-28 Н.                 Б. Від 2 ·10-28 Н до 2,5·10-28 Н.

B. Від 3·10-28 Н до 5 ·10-28 Н.                         Г. Від 7·10-28 Н до 9 ·10-28 Н.

6.13с. Напруженість поля точкового заряду на відстані 0,2 м від нього дорівнює 225 В/м. Визначте модуль заряду.

А. 10 нКл.    Б. 1 нКл.       В. 0,5 нКл. Г. 0,1 нКл.

6.14с. Яка напруженість поля в крапці, де на пробний заряд 10 нКл діє сила 0,2 мН?

А. 50 кВ/м.              Б. 20 кВ/м.               В. 50 мкВ/м.                  Г. 20 мкВ/м.

6.15с. В однорідному полі з напруженістю 60 кВ/м перемістили позитивний заряд 10 нКл. Вектор переміщення рівний по модулю 4 см і утворює з напрямом силових ліній поля кут 60°. Яку роботу вчинило електричне поле?

А. -24 мкДж.               Б. -12 мкДж.           В. 12 мкДж.         Г. 24 мкДж.

6.16с. Електрична іскра в повітрі виникає при напруженості поля 3·106 В/м. При якій напрузі виникне іскра в повітряному конденсаторі, відстань між пластинами якого дорівнює 1 мм?

А. 30 В.               Б. 300 В.             В. 3 кВ.             Г. 30 кВ.

6.17с. Якщо напруга на конденсаторі рівно 200 В, модуль заряду будь-якої з його пластин       10-3 Кл. Знайдіть ємність конденсатора.

А. 2 мкФ.             Б. 5 мкФ.                 В. 20 мкФ.               Г. 50 мкФ.

6.18с. Конденсатор місткістю 500 пФ підключений до сіті постійної напруги 100 В. Визначити модуль заряду кожного обкладання конденсатора.

А. 20 нКл.                 Б. 50 нКл.              В. 200 нКл.              Г. 500 нКл.

6.19с. Як зміниться ємність повітряного конденсатора, якщо відстань між пластинами зменшити в 10 разів?

А. Зменшиться в 10 разів. Б.Залишиться  незмінною.

B. Збільшиться в 10 разів. Г. Збільшиться  в 100 разів.

6.20д. Дві однакові провідні кульки із зарядами -1,5 ·10-7 Кл і +2,5·10-7 Кл стикнулися

і розійшлися на 5 см. Визначте силу взаємодії між кульками.

А. 0,45 мН.                Б. 9 мН.                  В.45 мН.               Г. 135 мН.

6.21 д. Два різнойменних рівних по модулю заряду, що знаходяться на відстані 3 см один від одного притягуються з силою 2 мН. Визначте модулі зарядів.

А. Від 2 нКл до 4 нКл.                   Б. Від 7 нКл до 10 нКл.

B. Від 12 нКл до 16 нКл.               Г. Від 17 нКл до 20 нКл.

6.22д. Напруженість поля точкового заряду на відстані 5 см від заряду дорівнює 400 кВ/м. Яка напруженість поля в крапці, розташованій на відстані 10 см від заряду?

А. 280 кВ/м.             Б. 200 кВ/м.                В. 100 кВ/м.                 Г. 50 кВ/м.

6.23д. Напруженість електричного поля точкового заряду на відстані 1 м від нього дорівнює       32 В/м. Визначте напруженість цього поля на відстані 8 м від заряду.

А. 0,5 В/м.             Б. 4 В/м.                В. 8 В/м.               Г. 11 В/м.

6.24д. Два однакові точкові заряди по 300 нКл розташовано на відстані 60 см один від одного. Знайдіть напруженість поля в крапці, що знаходиться на відстані 50 см від кожного із зарядів.

А. 5,4 кВ/м.            Б. 8,6 кВ/м.               В. 10,8 кВ/м.           Г. 17,3 кВ/м.

6.25д. Конденсатор якої ємності необхідно підключити послідовно до конденсатора місткістю 800 пФ, щоб ємність батареї дорівнювала 160 пФ?

А. 50 пФ.             Б. 100 пФ.               В. 150 пФ.              Г. 200 пФ.

6.26д. Конденсатор місткістю 6 мкФ, заряджений до напруги 400 В, з'єднали паралельно  з  незарядженим конденсатором місткістю 19 мкФ. Якою стала напруга на конденсаторах?

А. 25 В.                    Б. 96 В.                  В. 125 В.              Г. 200 В.

6.27д. Конденсатор невідомої ємності С зарадили до напруги 200 В. Потом його з'єднали паралельно з незарядженим конденсатором місткістю 5 мкФ. При цьому напруга на першій конденсаторі зменшилося на 50 В. Визначити ємність С.

А. 2,5 мкФ.                   Б. 10 мкФ.            В. 15 мкФ. Г. 20 мкФ.

6.28д. Заряд плоского конденсатора дорівнює 17,7 нКл, площа обкладань 10 см, відстань між ними  3,5 мм Конденсатор заповнений слюдою. Визначте енергію електричного поля в конденсаторі.

А. Від 5 мкДж до 10 мкДж.                  Б. Від 12 мкДж до 17 мкДж.

B. Від 19 мкДж до 25 мкДж.                Г. Від 28 мкДж до 35 мкДж.

6.29д. Протон, що перемістився з однієї точки електростатичного поля в іншу, змінив свою
швидкість від 200 км/с до 500 км/с. Яка різниця потенціалів між цими точками?

А. Від 100 В до 500 В.	Б. Від 1 кВ до 1,5 кв.

В. Від 2 кВ до 2,8 кВ.           Г. Від 3 кВ до 3,8 кВ.

6.30д.. Напруга на обкладаннях плоского конденсатора, заповненого парафіном, дорівнює    100 В. Площа кожного обкладання 50 см2, відстань між ними 1 мм Знайдіть заряд конденсатора.

А.	Від 4 нКл до 5 нКл.	Б. Від 6 нКл до 7 нКл.

B.	Від 8 нКл до 9 нКл.	Г. Від т 11 нКл до 13 нКл.

6.31д. Визначте заряд плоского повітряного конденсатора місткістю 20 пФ, якщо напруженість поля в конденсаторі 320 В/см, а відстань між пластинами 0,5 см.

А. 3,2 нКл.            Б. 1,6 нКл.              В. 0,8 нКл.                  Г. 0,4 нКл.

6.32д. Яку швидкість придбав електрон, що пройшов прискорюючу різницю потенціалів    1000 В? Початкову швидкість електрона вважайте рівною нулю.

А. Менше ніж 107 м/с.                        Б. Від 107 м/с до 1,5·107 м/с.

B. Від 1,6·107 м/с до 2·107 м/с.           Г. Від 2,1 ·107 м/с до 2,3·107 м/с.

6.33в(4 бали). На малюнку показано взаємне розташування однакових по модулю зарядів. Знайдіть напрям результуючої сили, яка діє на другий заряд.

6.34в{5 балів). Дві однакові металеві заряджені кульки знаходяться в 10 см один від одного. Сила відштовхування кульок 30 мкН. Після зіткнення і видалення кульок на початкову відстань сила відштовхування стала рівною 90 мкН. Знайдіть заряди кульок перед зіткненням.

6.35в(5 балів). Дві однакові свинцеві кульки масою по 2,5 г підвішені в одній крапці на нитках завдовжки 1 м. Після повідомлення ним негативного заряду кульки розійшлися на відстань 10 см один від одного. Скільки електронів було передано кулькам?

6.36в(4 бали). Негативний заряд -0,27 мкКл і позитивний заряд 0,18 мкКл знаходяться на відстані 45 см один від одного. В якій крапці напруженість електричного поля рівна нулю?

6.37в(4 бали). Різниця потенціалів між пластинами плоского конденсатора 500 В, відстань між пластинами 5 мм Конденсатор відключили від джерела напруги. Якою стане різниця потенціалів між пластинами, якщо їх зближувати до 2 мм, а простір між ними заповнити парафіном?

6.38в(5 балів). Два позитивні заряди Q і 9Q знаходяться на відстані L один від одного. Який заряд і де потрібно помістити, щоб кулонівські сили, діючий на будь-якій з трьох зарядів, врівноважували один одного?

6.39в(4 бали). Нейтральна порошинка масою 10-11 г втратила 20 електронів. Вона знаходиться в рівновазі між горизонтальними пластинами конденсатора. Який відстань між пластинами, якщо напруга на конденсаторі дорівнює 150 В?

6.40в(5 балів). В плоский конденсатор, довжина пластин якого 5 см, влітає паралельно пластинам електрон з кінетичною енергією 4,6·10-17 Дж. Напруга на пластинах 5 В, відстань між ними 4 мм На яку відстань зміститься електрон від первинної траєкторії при вильоті з конденсатора?

6.41 в(5 балів). В плоский конденсатор завдовжки 10 см влітає електрон під кутом 10° до пластин. Енергія електрона 1500 еВ, відстань між пластинами 1 см. При якій напрузі на конденсаторі електрон вилетить з нього паралельно пластинам?

6.42в(5 балів). Весь простір між пластинами плоского конденсатора займає парафінова пластинка. Ємність конденсатора 40 пФ, його заряд 2 нКл. Яку роботу потрібно вчинити проти сил електричного поля, щоб вийняти пластинку з конденсатора? Конденсатор відключений від джерела напруги.

6.43в(5 балів). Конденсатор місткістю 60 мкФ підключений до джерела напруги 1000 В. Не від'єднуючи його від джерела, відстань між пластинами конденсатора збільшили удвічі. Яку роботу вчинена при цьому?