ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор Нововолинського ліцею-інтернату

Волинської обласної ради

___________________    Ю.О.Лазаренко

__.__. 2016 року

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №____

ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

1.1. Інструкція розроблена на основі Положення про розробку інструкцій з охорони праці в Нововолинському ліцеї-інтернаті Волинської обласної ради (далі –Ліцей) .

1.2. Інструкція встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності для вчителя трудового навчання.

.3. Інструкція поширюється на всіх вчителів трудового навчання.

1.4. Інструкція встановлює порядок безпечного ведення робіт вчителем трудового навчання в приміщеннях, на території Ліцею та інших місцях (згідно журналу обліку місцевих відряджень), де працівник виконує  доручену  роботу.

1.5. Вимоги інструкції є обов’язковими для виконання вчителем трудового навчання відповідно до Закону України «Про охорону праці»  і Кодексу законів України про працю.

1.6. Вчитель трудового навчання (далі – Вчитель) призначається з числа осіб, які мають спеціальну педагогічну освіту, досягли 18-річного віку і за станом здоров’я можуть виконувати відповідний вид роботи.

1.7. Вчитель відповідає за охорону життя і здоров’я учнів, забезпечує  їх навчання, контролює дотримання ними вимог пожежної безпеки, санітарії та особистої гігієни, правил находження в кабінеті, правил внутрішнього розпорядку.

1.8. Вчитель повинен забезпечити безпечні умови для проведення занять в навчальному кабінеті та несе особисту відповідальність за порушення правил безпеки життєдіяльності, вимог охорони праці та санітарної гігієни, незалежно від того, призвели чи не призвели ці порушення до нещасного випадку.

1.9. Вчитель несе відповідальність за збереження  матеріальних цінностей, які знаходяться в кабінеті.

1.10. Під час проведення навчально-виховного процесу в кабінеті вчитель історії контролює дотримання учнями вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та санітарної гігієни.

1.11. Перед призначенням на роботу й періодично один раз на рік вчитель повинен проходити медичний огляд.

1.12. Вчитель при прийомі на роботу проходить вступний інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, первинні інструктажі з охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, інструктаж з електробезпеки, знайомляться з правилами внутрішнього розпорядку, санітарними правилами улаштування й утримання Ліцею.

1.13. Вчитель проходить навчання безпеки життєдіяльності - один раз на 3 роки, інструктажі один раз на шість місяців, інструктажі з електробезпеки – один раз на рік.

1.14. Вчитель повинен мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги, у разі захворювання учня чи при нещасному випадку необхідно викликати медпрацівника та повідомити адміністрацію Ліцею.

1.15. Про виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інші небезпечні прояви  вчитель повинен повідомити адміністрацію Ліцею.

1.16. Вчителю не дозволяється приносити  в Ліцей речі, які не використовуються на уроках: предмети, що колються, ріжуться, сірники, запальнички, аерозольні балончики з різними наповнювачами, вибухонебезпечні предмети, різко пахучі парфуми, хімічні речовини тощо.

1.17. Вчителю заборонено користуватися мобільним телефоном, відволікатись на розговори з іншими працівниками під час уроку.

1.18. Основними джерелами небезпеки у приміщеннях Ліцею є електричні розетки, навчальне обладнання, меблева стінка зі скляними дверцятами, різновисока підлога біля дошки, вікна великих розмірів, електроприлади.

1.19. Основними наслідками небезпечного стану в приміщеннях школи можуть бути: враження електричним струмом, опіки при робота з нагрівальними приладами, травми дверцятами шафи, виникнення пожежі в зв'язку при роботі з електричними приладами або у випадку замкнення лани електричного струму.

1.20. Основні небезпечними i шкідливими факторами можуть стати: недостатнє освітлення робочої зони, низька температура приміщення в осінній, зимовий та весняний період, нервово-психічне перенапруження при роботі.

1.21. Вимоги з охорони праці надаються з урахуванням послідовності й умов виконуваних робіт.

1.22. Ця Інструкція надає типові ситуації у роботі і не вичерпує усіх вимог безпеки для цієї професії. Поряд з її вимогами потрібно знати і виконувати вимоги, що надаються іншими джерелами, у першу чергу:

— інструкціями і технічними описами обладнання, інструменту;

— підручниками й іншою технічної літературою.

1.23. Основні шкідливі та небезпечні чинники на робочому місці:

— ураження електричним струмом через несправність електрообладнання;

— отримання термічного опіку під час роботи на станках;

— отримання травм під час необережного поводження з обладнанням, що працює;

— поранення під час роботи на станках унаслідок відсутності чи несправності огородження або відсутності індивідуальних засобів захисту;

— поранення обладнанням, що рухається;

— поранення рук при дотику до деталей, що обробляються;

— поранення ніг інструментом, який упав;

— поранення при неправильному кріпленні інструмента;

— отруєння парами, газами і пилом через відсутність вентиляції;

— втрата працездатності через шум та вібрацію;

— інші чинники.

1.24. Учитель трудового навчання під час роботи за професією має бути забезпечений спеціальним одягом, іншими засобами індивідуального захисту, зокрема такими:

— халат бавовняний;

— рукавиці комбіновані;

— окуляри захисні.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Вчитель перед початком роботи зобов'язаний, впевнитися у відповідності  робочих місць учнів  вимогам безпеки та санітарно – гігієнічним правилам:

2.1.1.Перевірити стан дверей, вікон, підлоги, обладнання (наявність пошкоджень,які заважають переміщенню), освітлення, справність меблів у кабінеті (стільців, столів, дошки, шаф), надійність кріплення стендів.

2.1.2. Впевнитись у справності всіх електроприладів, що використовуються під час проведення навчально-виховного процесу.

2.1.3. Одяг та взуття вчителя повинні відповідати санітарно-гігієнічним вимогам  і не створювати загрозу життю та здоров’ю всіх учасників навчально-виховного процесу.

2.2. У разі виявлення незначних порушень вимог безпеки вчитель повинен зробити запис у журналі адміністративно-громадського контролю, якщо порушення не можуть бути усунені негайно.

2.3. У разі встановлення грубих порушень вимог безпеки необхідно негайно повідомити адміністрацію учбового закладу і не розпочинати навчальних занять в даному приміщенні до ліквідації порушень.

2.4. При використанні таблиць, карт та інших демонстраційних засобів слід перевірити надійність їх кріплення до дошки.

2.5. Перед початком уроку слід чітко визначити порядок i правила безпечного здійснення навчальної діяльності на всіх етапах уроку.

2.6. Вчитель повинен не допускати присутність учнів у кабінеті до початку уроку.

2.7. Забороняється приносити до навчального кабінету будь-які пристрої, речовини чи предмети, які можуть становити небезпеку для оточуючих.

2.8. Вчитель повинен розсадити учнів відповідно їх зросту.

2.9. Перевірте надійність кріплення навчального обладнання.

2.10. Перед використанням електрообладнання перевірте справність електрошнурів, щоб виявити зовнішнє пошкодження ізоляції.

2.11. Перед ручною обробкою деревини:

— одягніть спеціальний одяг;

— перевірте наявність інвентарю, справність верстата (затисні коробки, упори для пиляння, затисні клини тощо);

— розкладіть на верстаті інструменти індивідуального користування у необхідному порядку. На верстаті не повинно бути нічого зайвого.

2.12. Перед ручною обробкою металу:

— одягніть спеціальний одяг;

— одягніть захисні окуляри при рубанні металу;

— перевірте наявність інвентарю (совок, щітка, щітка для чищення напилків, сидіння, підставні грати тощо);

— перевірте стан інструментів індивідуального користування, розкладіть їх у необхідному порядку;

— перевірте стан верстатних тисків (губки тисків мають бути щільно пригвинчені, насічка не спрацьована).

2.13. Перед виконанням електропаяння:

— підготуйте і перевірте справність інструменту, електропаяльника і пристосувань;

— переконайтеся, що ручки електропаяльника і проводів справні;

— перевірте надійність заземлення робочого столу;

— переконайтеся, що поблизу вашого місця роботи немає легкозаймистих матеріалів і горючих рідин.

2.14. Перед роботою на абразивному інструменті (електроточилі):

— перевірте надійність кріплення огороджень небезпечних місць на верстаті: захисного кожуха абразивного кола і кінців шпинделя, а також справність захисного екрана;

— огляньте абразивне коло та переконайтеся, що на ньому немає тріщин і осколків;

— перевірте справність захисного заземлення верстата;

— установіть підручник для точіння інструментів за 2-3 мм від кола абразиву і надійно закріпіть його;

— одягніть захисні окуляри чи опустіть запобіжний екран;

— перевірте верстат на холостому ходу, відійдіть трохи убік від небезпечної зони.

2.15. Перед роботою із використанням переносних електроінструментів (дриль, переносний трансформатор, шліфувальна машинка, пилка, рубанок тощо):

— переконайтесь у справності струмоведучого кабелю і захисного заземлення;

— переконайтесь у надійності роботи вимикача;

— одягніть гумові рукавички і покладіть під ноги гумовий коврик, попередньо перевіривши їх на наявність пошкоджень.

2.16. Перед виконанням електромонтажних робіт:

— перевірте стан інструментів: ручки плоскогубців, гострозубців та інших інструментів повинні мати ізолююче покриття; рукоятки повинні бути з ізоляційного матеріалу;

— користуйтеся інструментами лише за призначенням;

— монтувати й збирати електричні схеми, робити у них переключення можна лише за відсутності напруги;

— збирайте схему так, щоб проводи не перехрещувалися, не були натягнуті і не схрещувалися петельками;

— під час паяння використовуйте як флюс каніфоль;

— під час роботи біля електричних приладів і машин стежте, щоб руки, одяг, волосся не торкалися деталей, що обертаються, і оголених провідників;

— забороняється перевіряти наявність напруги пальцями.

2.17. Перед початком роботи на токарному верстаті:

— одягніть спеціальний одяг;

— перевірте надійність кріплення захисного кожуха пасової передачі;

— огляньте, чи надійно прикріплено захисне заземлення (занулення) до корпусу верстата;

— приберіть із верстата усі сторонні предмети. Інструменти розкладіть на встановлених місцях;

— перевірте справність різального інструмента й правильність його заточки;

— перевірте роботу верстата на холостому ходу, а також справність пускової коробки, вмикаючи й вимикаючи її;

— одягніть захисні окуляри.

2.18. Перед початком роботи на свердлильному верстаті:

— надійно закріпіть свердло у патроні;

— перевірте роботу верстата на холостому ходу, а також справність пускової коробки, вмикаючи і вимикаючи її;

— міцно закріпіть деталь на столі верстата у лещатах або кондукторах;

— забороняється під час свердління підтримувати руками незакріплену деталь;

— одягніть захисні окуляри.

2.19. Перед початком роботи на круглопиляльному (циркулярному) верстаті:

— одягніть спеціальний одяг:

— одягніть захисні окуляри;

— приберіть усе зайве і не захаращуйте пиломатеріалами робоче місце;

— перевірте, щоб робоча частина диска пилки була забезпечена ковпаком, а неробоча частина диска, розміщена під столом верстата, повинна бути огороджена спеціальними пристосуваннями — щитами;

— під час роботи на комбінованому верстаті стежте, щоб частина ножового вала була міцно закрита спеціальним огородженням;

— не допускайте одночасної роботи циркулярної й фугувальної частин верстата;

— огляньте пилку і переконайтеся, що вона не має тріщин, надривів і поламаних зубув;

— проверніть кілька разів пилку і перевірте, чи міцно закріплена вона на валу;

— огляньте, чи правильно встановлена напрямна лінійка, розклинюючий ніж (його товщина має бути на 0,5 м ширша від розпилу деревини для пилок діаметром до 0,6 м);

— перевірте заземлення верстата;

— випробуйте правильність роботи верстата на холостому ходу шляхом вмикання й вимикання кнопок пускової коробки;

— перевірте підготовлену для розпилювання деревину на відсутність у ній цвяхів, сучків, що не підлягають розпилу, тощо.

2.20. Перед початком роботи на деревофугувальному верстаті:

— одягніть спеціальний одяг:

— одягніть захисні окуляри;

— не допускайте захаращення робочого місця;

— стежте, щоб непрацююча частина ножового вала була огороджена;

— перевірте міцність огородження робочої частини ножового вала, що механічно закривається;

— при роботі на комбінованому верстаті стежте, щоб циркульна пилка була міцно закрита;

— забороняється одночасна робота на фугувальній і круглопиляльній частинах верстата;

— переконайтеся у міцності кріплення верстата;

— перевірте верстат на холостому ходу.

2.21. Перед початком кулінарних робіт:

2.22.1. Під час користування газовими плитами:

— перед користуванням плитою провітріть приміщення, включивши вентиляцію;

— переконавшись, що крани пальників і духової шафи закриті, відкрийте кран на газопроводі (риска на голівці крана повинна бути спрямована вздовж осі труби);

— полум’я пальника має бути рівномірним, синього кольору (якщо воно жовтого кольору і відривається від пальника, то пальник необхідно відрегулювати).

2.23.2. Під час користування електричною плитою:

— перед включенням перевірте справність шнура живлення;

— установлюйте плиту на вогнетривку підставку (цегла, азбест тощо), при включенні плити штепсельна вилка повинна щільно входити у гнізда штепсельної розетки;

— для приготування їжі на електроплиті користуйтеся лише емальованим посудом.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Перед початком першого заняття у кабінеті історії провести інструктажі з безпеки життєдіяльності відповідно до вимог Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Ліцеї.

3.2. Негайно повідомити  адміністрацію Ліцею про кожний нещасний випадок, який стався з будь-яким учасником навчально- виховного процесу в кабінеті.

3.3. Вчитель зобов'язаний ознайомити учнів з обладнанням навчального кабінету, з правилами поведінки в кабінеті під час занять, проінструктувати щодо правил безпечного користування навчальним обладнанням на уроці, провести відповідні інструктажі з безпеки життєдіяльності та охорони праці та зробити записи про їx проведення у відповідному журналі реєстрації інструктажів.

3.4. Вчитель повинен поцікавитись станом здоров'я учнів та y разі отримання скарги забезпечити негайне надання медичної допомоги, довести це до відома класного керівника, медичного працівника або адміністрацію Ліцею.

3.5. Вчитель під час навчальної діяльності та поза навчальної діяльності повинен постійно перебувати в кабінеті разом з учнями, залишати  учнів самих в навчальному кабінеті забороняється.

3.6. Не залишайте без догляду на тривалий час ввімкнене електрообладнання. При тривалих перервах вимкніть його зі штепсельної розетки.

3.7. Під час ручної обробки деревини:

3.7.1. Користуйтеся справним, добре налагодженим і наточеним інструментом і лише за призначенням.

3.7.2. Технологічні операції (пиляння, отісування, довбання, свердління, з’єднання деталей) виконуйте на верстаті у встановлених місцях, використовуючи пристосування, упори і підкладні дошки.

3.7.3. Не допускайте забруднення верстата відходами, стружками.

3.7.4. Не відволікайтеся під час роботи, стежте за правильними прийомами роботи.

3.7.5. Щоб уникнути травмування необхідно:

— стежити за натяжкою полотнини лучкової пилки;

— застосовувати спрямувач для опори полотнини інструмента при запилюванні;

— чистити струги дерев’яними клинами;

— у разі псування інструмента під час роботи негайно замінити його.

3.8. Під час ручної обробки металу:

3.8.1. Міцно закріпіть оброблювану деталь у тисках. Важіль тисків опускайте плавно, щоб не травмувати руки.

3.8.2. Роботу виконуйте лише справними, добре налагодженими інструментами.

3.8.3. Для того щоб уникнути травмування необхідно стежити за тим, щоб:

— поверхня бойків молотків, кувалд була опуклою, а не збитою;

— інструменти, що мають загострені кінці-хвостовики, мають бути забезпечені дерев’яними, щільно прилягаючими ручками встановленої форми без розколів і тріщин;

— ударні, різальні інструменти (зубило, керно та ін.) мали незбиту поверхню;

— під час роботи напилками пальці знаходилися на їхній поверхні.

3.8.4. Не перевіряйте пальцями якість поверхні, що обпилюється.

3.8.5. Не застосовуйте ключів, що мають зев більшого розміру, ніж гайка, не подовжуйте рукоятку ключа шляхом накладування (захоплення) двох ключів.

3.8.6. Слюсарними інструментами користуйтеся лише за їх прямим призначенням.

3.8.7. При різанні металу ножицями притримуйте заготовку, що відрізається, рукою у рукавиці.

3.9. Під час виконання робіт з електропаяння:

3.9.1. Поводьтеся з електропаяльником обережно, не упускайте і не використовуйте його як ударний інструмент.

3.9.2. Під час паяння остерігайтеся бризків розплавленого припою і не торкайтеся гарячих місць руками, щоб не обпектися.

3.9.3. Під час короткотривалих перерв у роботі кладіть нагрітий електропаяльник на спеціальну підставку.

3.9.4. Якщо необхідно відлучитися з робочого місця, вимкніть електропаяльник.

3.9.5. Під час паяння, лудіння й роботи з кислотами користуйтеся гумовими рукавичками і захисними окулярами.

3.9.6. Усі хімічні речовини, які використовуються під час паяння, необхідно тримати у скляному посуді з притертими скляними пробками. На кожній склянці має бути зазначена назва речовини, що у ній зберігається.

3.9.7. Травлення виробів перед лудінням і травлення кислоти для приготування хлористого цинку варто проводити під витяжною шафою чи у спеціально відведеному приміщенні.

3.9.8. Будьте обережними із флюсами для паяльних робіт. Не розливайте їх.

3.10. Під час роботи на абразивному інструменті (електроточилі):

3.10.1. Під час заточення інструмента утримуйте його руками, плавно, без ривків і зусиль підводьте до абразивного кола трохи вище його горизонтальної осі.

3.10.2. Не нахиляйтеся до інструмента, що заточується, для спостереження за ходом заточення. Момент зіткнення кола з інструментом визначайте за іскрою. Момент закінчення заточення визначайте після того, як коло відведене від інструмента й інструмент виведений у безпечну зону.

3.10.3. Для того щоб уникнути травм, забороняється:

— працювати без захисного екрана чи окулярів;

— проводити заточення на бічній поверхні кола;

— визначати рукою на дотик гостроту й рівність заточених інструментів.

3.11. Під час роботи з використанням переносних електроінструментів (дриль, переносний трансформатор, шліфувальна машинка, пилка, рубанок тощо):

3.11.1. Працюйте лише на справному інструменті, не допускайте наявності цвяхів та інших металевих предметів в оброблюваному матеріалі.

3.11.2. Не допускайте вогкості, забруднення, попадання стружок та інших сторонніх предметів на електроапаратуру.

3.11.3. Стежте за справністю захисного заземлення інструмента.

3.11.4. Обробляйте деталі у спеціальних пакетах (шаблонах) чи надійно закріпленими.

3.11.5. Після вимкнення ставте електроінструмент у безпечне положення.

3.11.6. Працюючи переносним електроінструментом, стежте за кабелем живлення (не допускайте його скручування, завалу й інших механічних впливів).

3.11.7. Не робіть часткове розбирання й регулювання інструмента без від’єднання електроінструмента від мережі живлення.

3.11.8. Не переходьте з однієї ділянки роботи на іншу з ввімкненим електроінструментом.

3.11.9. Зберігайте електроінструмент у визначеному місці.

3.12. Під час роботи на токарному верстаті:

3.12.1. Подавайте різальний інструмент на матеріал лише після того, як робочий вал досягне повної частоти обертання.

3.12.2. Подавайте інструмент плавно, без сильного натискування.

3.12.3. Своєчасно посувайте підручник до оброблюваної деталі, не допускайте збільшення зазору.

3.12.4. Для того щоб уникнути травм під час роботи на верстаті:

— не нахиляйте голову близько до верстата;

— не приймайте і не передавайте предмети через верстат, що працює;

— заміряйте оброблювану деталь після повної її зупинки;

— не зупиняйте верстат, гальмуючи рукою деталь, що обробляється;

— не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

3.13. Під час роботи на свердлильному верстаті:

3.13.1. Свердло до деталі подавайте плавно, без зусиль та ривків і лише після того, як шпиндель верстата набере повної швидкості.

3.13.2. Перед свердлінням металевої заготовки накерніть центри отворів. Дерев’яні заготовки у місці свердління наколюйте шилом.

3.13.3. Будьте особливо уважними й обережними наприкінці свердління. Під час виходу свердла з матеріалу заготовки вимкніть подачу.

3.13.4. Під час свердління великих дерев’яних заготовок (деталей} на стіл під деталь підкладайте обрізок дошки або кусок багатошарової фанери.

3.13.5. Для того щоб уникнути травм під час роботи на верстаті:

— не нахиляйте голови близько до верстата;

— не кладіть сторонніх предметів на станину верстата;

— не охолоджуйте свердло за допомогою мокрих ганчірок. Для цього слід користуватися спеціальною щіточкою;

— не гальмуйте руками патрон або свердло;

— не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

3.13.6. Перед зупинкою верстата відведіть свердло від деталі, після чого вимкніть електродвигун.

3.14. Під час роботи на круглопиляльному (циркулярному) верстаті:

3.14.1. При поздовжньому розпилюванні пиломатеріалу стежте, щоб позаду пилки був установлений розклинюючий ніж, а при поперечному розпилюванні — клин, що відводить.

3.14.2. Деревину плавно, без ривків подавайте до пилки. Надійно утримуйте і просувайте її вперед, не допускаючи перекошування.

3.14.3. При поздовжньому розпилюванні деревини, довжина якої перевищує довжину робочого столу, встановлюйте попереду і за столом міцні опори — козли (підставки з роликами).

3.14.4. Рух зубців пилки у місця підведення дерева має бути спрямований обов’язково зверху вниз.

3.14.5. Користуйтеся штовхальником для просування деревини при поздовжньому і поперечному розпилюванні.

3.14.6. Стійте збоку руху пиломатеріалу.

3.14.7. Не виймайте і не змітайте скалок під час роботи верстата.

3.14.8. Зупиніть верстат у разі виявлення будь-яких збоїв у роботі пилки.

3.14.9. За необхідності залишити робоче місце вимкніть верстат і дочекайтеся повної його зупинки.

3.15. Під час роботи на деревофугувальному верстаті:

3.15.1. При ручній подачі деревини користуйтеся колодками чи штовхальниками.

3.15.2. При обробці деталей, які довші робочого столу, користуйтеся козлами (підставками з роликами) або обробляйте деталь удвох (один подає деталь, інший приймає її та підтримує до кінця обробки).

3.15.3. Складайте матеріали й деталі акуратно у визначене місце, щоб вони не заважали під час роботи.

3.15.4. Не здувайте стружку чи друзки під час роботи верстата.

3.15.5. За необхідності залишити робоче місце вимкніть верстат і дочекайтеся повної його зупинки.

3.16. Під час кулінарних робіт:

3.16.1. При користуванні різальними інструментами:

— картоплю чистіть жолобковим ножем, рибу — шкребком, м’ясо проштовхуйте у м’ясорубку дерев’яним товкачиком;

— передавайте ножі і вилки ручкою вперед;

— нарізуйте хліб, гастрономічні вироби, овочі тощо на обробних дошках, дотримуючись правильних прийомів різання: пальці лівої руки мають бути зігнуті і знаходитися на відстані від леза ножа;

— під час роботи з ручними тертками міцно утримуйте продукти (фрукти, овочі тощо), не обробляйте занадто маленькі їхні частини.

3.16.2. Під час роботи з гарячими рідинами (вода, жир тощо):

— стежте, щоб під час закипання рідина не вилилася через краї посуду;

— при сильному кипінні зменшіть вогонь чи відключіть плиту;

— кришки гарячого посуду варто брати рушником і відкривати від себе;

— сковорідку ставте й знімайте спеціальним пристосуванням з дерев’яною ручкою

3.17.Вимоги безпеки для вчителя під час проведення уроку:

3.17.1. Вчитель під час навчальної діяльності повинен постійно перебувати в кабінеті разом з учнями. Залишати  учнів самих в навчальному кабінеті забороняється.

3.17.2. Вчитель під час занять не може користуватися мобільним телефоном, вживати їжу, відволікатися на виклики з кабінету з боку колег, батьків тощо.

3.17.3. Вчитель повинен користуватись під час проведення уроку тільки безпечними засобами та пристроями, які передбачені нормативними положеннями, стоять на інвентарному обліку в Ліцеї та є справними.

3.17.4. Під час використання технічних засобів навчання дотримуватись інструкцій з їх експлуатації та правил електробезпеки:

- вмикати електричні приладів (телевізора, комп’ютера, магнітофона тощо) потрібно використовувати лише справні розетки та вилки, при виявленні пошкоджень електричного дроту, несправної вилки чи розетки користуватися електроприладами забороняється. Забороняється торкатися до оголених  дротів, нагрівальних приладів руками;

- вмикати їх в мережу лише сухими руками;

- користуватись лише справними електроприладами .

3.17.5. Під час занять заборонено висовуватись з вікон, сідати або ставати на підвіконня.

3.17.6. Заборонено  використовувати під час  проведення уроку колючі, ріжучі предмети, сірники, запальнички, аерозольні балончики з різними наповнювачами, вибухонебезпечні предмети, різко пахучі парфуми, хімічні речовини тощо.

3.17.7. Під час проведення занять стежити за правильною поставою учнів: вони повинні рівно тримати корпус, сидіти глибоко на стільці, ступні ніг спирати на підлогу, відстань від поверхні столу до очей повинна становити 30-40 см.

3.17.8. Слід пам’ятати, що  недостатнє освітлення та світло, що сліпить, при довготривалій, напруженій роботі може призвести до порушення зору.

3.17.9. Для попередження втоми очей рекомендується проведення спеціальних фізкультхвилинок.

3.17.10. Робота учнів може бути припинена у разі виникнення аварійної ситуації, серйозної травми учня, які потребують тривалої уваги вчителя.

3.17.11. У разі виконання нового виду діяльності дотримуватись рекомендацій та інструкцій.

3.17.12. Усі види робіт виконувати акуратно, чітко, неспішно, щоб не створювати нервозних ситуацій та паніки.

3.17.13.  У випадку травми негайно повідомити  про це адміністрацію.

3.18. Вимоги безпеки для вчителя під час перерви:

3.18.1. Вчитель повинен закінчити урок одразу ж після дзвоника на перерву.

3.18.2. Під час виходу учнів з приміщення на перерву, вчитель повинен пересвідчитись, що всі учні покинули приміщення, забравши особисті речі.

3.18.3. Вчитель повинен відкрити фрамуги для провітрювання  приміщення кабінету  на час перерви.

3.18.4. Вимкнути всі електроприлади на час перерви.

3.18.5. Заборонено знаходження учнів під час перерви в кабінеті.

3.18.6. У разі чергування  вчитель повинен дотримуватись обов’язків чергового вчителя, затверджених наказом 	директора.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Вчитель повинен закінчити роботу у встановлений термін згідно з розкладом занять.

4.2. Вчитель повинен перевірити стан здоров’я учнів на кінець уроку та відповідно до результату вчинить необхідні дії.

4.3. Вчитель повинен відключити обладнання, яке використовувалось  на уроці, прибрати робоче місце, скласти електричні дроти, щоб вони не заважали учасникам навчально-виховного процесу звільнити приміщення кабінету.

4.4. Якщо стан робочого місця або обладнання становить загрозу життю та здоров’ю будь-якого з учасників навчально-виховного процесу, вчитель повинен вжити заходів, щоб запобігти доступу учнів (вихованців), відвести у небезпечне місце та негайно повідомити адміністрацію.

4.5. Заборонено залишати учнів у навчальному кабінеті після закінчення робот без нагляду вчителя.

4.6. Все обладнання, яке використовувалось вчителем під час навчального процесу, демонстраційних, експериментальних та інших видів робіт необхідно прибрати з демонстраційного столу i розмістити згідно з правилами  зберігання.

4.7. Прибрати робоче місце від особистих речей.

4.8. Залишити кабінет у належному  санітарному стані.

4.9. При виході з приміщення перевірити, чи вимкнені електроприлади, світло, чи зачинені вікна.

4.10. Замкнути  приміщення кабінету на ключ, здати його на вахту під підпис.

4.11. Прибирання в навчальному кабінеті учнями відбувається лише під наглядом вчителя, який стежить за дотриманням учнями правил безпеки та особистої  гігієни.

4.12. Відключіть електрообладнання й електроінструменти від мережі.

4.13. Приберіть своє робоче місце, користуючись щіткою. Здувати чи змітати рукою стружку, пил забороняється.

4.14. Прибирайте й упорядковуйте робоче місце після повної зупинки частин верстата, що рухаються.

4.15. На столярному верстаті перевірте наявність і стан клинів, а затискні коробки (задня, передня) загвинтіть до встановленого зазору (не більше 2-5 мм).

4.16. Приведіть у справний стан інструменти (зніміть задирки з молотка, зубила, керна, зачистіть напилки від стружки).

4.17. Для того щоб уникнути псування насічок на губках тисків, не затискайте їх щільно, залишайте зазор у 1-2 мм.

4.18. Перевірте справність меблів і обладнання. Про виявлені недоліки повідомте директора Ліцею.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1.У разі будь-якої аварійної ситуації вчитель повинен  в першу чергу забезпечити безпеку учнів.

5.2. До аварійних ситуацій відносять:

- коротке замикання електропроводки;

- займання ізоляції;

- пожежа;

- ураження електричним струмом.

5.3. В аварійній ситуації вчителю необхідно виявити розсудливість, врівноваженість та діяти чітко за інструкцією, не вносячи паніки та нервозності серед учасників навчально-виховного процесу. Евакуювати учнів, перерахувати їх за списком в безпечному місці.

5.4. У разі аварійних ситуацій пов’язаних з коротким замиканням електропроводки, займання ізоляції необхідно:

- негайно відключити електроприлади;

- у випадку травмування відвести постраждалого в медпункт, або надати перше (долікарську) медичну допомогу і забезпечити надання допомоги лікарем;

- сповістити адміністрацію Ліцею.

5.5.У разі виникнення пожежі або загорання вчитель повинен:

- організувати евакуацію учнів з приміщення згідно з «Порядком евакуації учнів у Ліцеї»;

- повідомити адміністрацію Ліцею;

- при необхідності викликати пожежну команду за телефоном 101;

- зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався в сусідні приміщення;

- вимкнути електроприлади.

5.6. У випадку травмування учнів або працівників закладу необхідно звернутись до медпрацівника або уразі необхідності викликати швидку допомогу за телефоном 103.

5.7. Вчитель повинен вжити заходів для збереження життя і здоров’я учнів, працівників Ліцею та власного життя у разі виникнення аварійних ситуацій і не ставити власними діями під загрозу життя і безпеку людей.

5.8..Слід пам’ятати, телефони екстрених служб :101 – пожежна служба;102 – міліція;103 – швидка допомога

104 – служба газу

5.9. При виявленні пошкодження життєзабезпечення (електрика, водопровід, каналізація, опалення) або задимлення приміщення негайно повідомте адміністрацію Ліцею.

РОЗРОБЛЕНО:

Заступник директора з навчально-виховної роботи              ________________		М.С.Петрук

(особистий підпис)

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці                                                           _______________		О.Л.Луцюк

(особистий підпис)

Голова професійної спілки                                                        ______________		О.М.Кривицький

(особистий підпис)

З інструкцією ознайомлений . Інструкцію отримав:

_____________	Токарський Олексій Семенович		 «____» _______________ 20____ р.

(особистий підпис)