ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор Нововолинського ліцею-інтернату

Волинської обласної ради

___________________    Ю.О.Лазаренко

__.__. 2016 року

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №____

ДЛЯ ТЕХНІКА БЕЗ КАТЕГОРІЇ

1. Загальні положення

- До роботи техніком допускаються особи, не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд та одержали посвідчення про наявність кваліфікаційної групи з електробезпеки.

- Технік , якого приймають на роботу, повинен пройти інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки, бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правами та пільгами щодо роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці, з правилами поведінки при виникненні аварій.

- До початку роботи безпосередньо на робочому місці технік повинен отримати первинний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.

- Після первинного інструктажу технік  повинен протягом 2-15 днів (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого, кваліфікованого технік а, який призначається наказом директора школи.

- Технік  повинен працювати в спецодязі: костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці комбіновані. Крім того, на зовнішніх роботах взимку - додатково куртка і штани бавовняні на утеплювальній підкладці, валянки.

- Техніки, які обслуговують електроустаткування, повинні користуватися такими засобами захисту: діелектричними рукавичками, килимками і діелектричними ботами, а також інструментами з ізольованими ручками.

- Усі захисні засоби повинні мати позначку з датою наступного іспиту та напругою, при якій потрібно користуватися цим засобом.

- Гумові захисні засоби повинні зберігатися у закритих шафах або ящиках окремо від інструмента. Необхідно запобігати впливу мастил, бензину й інших речовин, що руйнують гуму. Гумові захисні засоби перед їх застосуванням повинні бути оглянуті та очищені від бруду, а при зволоженні поверхні їх треба ретельно витерти і висушити.

1.9. Забороняється застосовувати захисні засоби, які мають проколи і тріщини.

1.10.Технік у забороняється користуватися захисними засобами, які не пройшли встановлених випробувань, а також такими, у яких минув строк чергового випробовування.

Періодичні випробування захисних засобів проводяться в такі строки:

- один раз на два роки — ізолюючі кліщі для установок із постійним черговим персоналом;

- один раз па шість місяців — діелектричні рукавиці;

- один раз на рік — діелектричні боти;

- один раз па три роки — ізолюючі підставки (огляд).

- Усі монтажні і ремонтні роботи на електричних мережах і пристроях (або поблизу від них), а також роботи з приєднання і роз'єднання проводів технік  повинен викопувати за умови знятої напруги.

- Заміну перегорілих запобіжників технік  повинен здійснювати при знятій напрузі.

- Забороняється встановлювати або замінювати під напругою електричні лампочки.

- Технік  при ремонті й обслуговуванні електроустаткування повинен застосовувати ручні переносні світильники.

- Для переносних світильників при ремонті електрообладнання напруга повинна бути не вищою 42 В, а в особливо небезпечних місцях (шахти, колодязі, металеві резервуари, котли) — не перевищувати 12В.

- Забороняється використовувати стаціонарні світильники замість ручних переносних.

- Штепсельні вилки, що застосовуються в мережах з напругою 12 і 42 В, забороняється використовувати у мережах з великою номінальною напругою.

- Штепсельні з'єднання на 12 і 42 В повинні мати колір, який різко відрізняється від кольорів штепсельних з'єднань на напругу вищу ніж 42 В.

- Електроінструмент, переносні лампи, понижуючі трансформатори технік  повинен перевіряти один раз на місяць на відсутність замикання на корпус, на цілісність заземлюючого проводу, справність ізоляції живлячих проводів.

- Технік  повинен включати у мережу електродвигуни, електроінструменти, прилади електричного освітлення за допомогою призначених для цього апаратів і приладів (кнопок, перемикачів, вимикачів автоматичних, пускачів магнітних).

- Забороняється вмикати електродвигуни, електроінструмент та прилади електричного освітлення до електромережі шляхом скручування проводів.

- Дотримуйтесь правил внутрішнього розпорядку. Не допускається знаходження на робочому місці сторонніх осіб, розлиття спиртних напоїв, куріння, робота у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

- Виконуйте тільки доручену вам роботу.

- У процесі роботи можлива поява таких небезпечних виробничих факторів: рух повітря, гострі кути, падіння предметів.

- Спецодяг, який видається згідно вставних норм, утримуйте у справному стані, у відповідності із призначенням.

- Відпочивайте, вживайте їжу під час встановлених перерв у спеціально відведених для цього місцях. Перед вживанням їжі знімайте спецодяг, мийте руки водою з милом.

- Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або людей, які його оточують.

2. Вимоги перед початком роботи

- Технік перед початком роботи повинен одягти спецодяг і за потреби спеціальне взуття та засоби індивідуального захисту, перевіривши строк їх користування.

- Перевірити справність електрообладнання, стан ізолюючих підставок, решіток, пускових приладів, заземлення тощо.

- Перевірити справність ручного інструмента:

- держаки кусачок і плоскогубців повинні бути ізольовані;

- робоча частина викрутки мас бути правильно заточена, а держак міцно насаджений та ізольований;

- гайкові ключі мають бути справні і відповідати розміру гайок.

- Забороняється застосовувати прокладки та подовжувати ключі трубами.

- Ручний інструмент слід зберігати в переносному ящику або спеціальній сумці для інструмента.

- Одержати завдання-наряд або усне розпорядження на наступну роботу. Усне розпорядження на наступну роботу необхідно записати в оперативний журнал.

При цьому зазначається, хто дав розпорядження, місце і найменування роботи, строк її виконання. Проглянути записи в журналі про несправності, порушення охорони праці за попередню зміну (день).

- Переконатися у справності вмикаючих і вимикаючих приладів, сигналізації та блокувань.

- Перевірити справність освітлювальних приладів, електропроводки та світильників, ламп. Відрегулювати місцеве освітлення так, щоб робоча зона була досить освітлена, а світло не сліпило очей.

- Для підготовки робочого місця при роботах із частковим або повним зняттям напруги необхідно виконувати такі технічні заходи:

•	провести необхідні відключення та вжити заходів, що перешкоджають подачі напруги до місця роботи внаслідок помилкового або довільного вмикання комутаційної апаратури (встановити механічний запір приводів вимикачів, перемикачів та роз'єднувачів, ізоляційні прокладки в перемикачах);

- вивісити плакат «Не вмикати — працюють люди», «Не вмикати — робота на лінії», «Не відкривати — працюють люди», а при потребі встановити загородження;

- приєднати переносне заземлення до заземлюючого пристрою;

- перевірити відсутність напруги на струмопровідних частинах, на яких повинно бути накладене заземлення;

- накласти заземлення на струмопровідні частини (безпосередньо після перевірки відсутності напруги), ввімкнути заземлюючі ножі або, якщо їх немає, накласти переносне заземлення;

- обгородити робоче місце і вивісити плакати: «Стій — висока напруга!», «Не влізай — уб'є!», «Працювати тут»;

- за потреби обгороджувати струмопровідні частини, що залишилися під напругою.

- Перевірити покажчиком напруги , переносним вольтметром відсутність напруги в електроустановках до 1000 В.

- Перевірити справність покажчика напруги на відсутність напруги. При цьому користуватися діелектричними рукавицями.

- Перевірити наявність заземлення електроустановок при напрузі 500 В і вище (змінного і постійного струму — у всіх випадках) корпусів електрообладнання, установлених у приміщеннях з підвищеною небезпекою, в особливо небезпечних і в зовнішніх установках з номінальною напругою вище 42 В змінного струму і 110 В постійного струму, а також установлених у вибухонебезпечних приміщеннях.

- В електроустановках, конструкція яких така, що накладання заземлення небезпечне або неможливе (наприклад, у деяких розподільних ящиках, контрольно-розподільних пристроях окремих типів тощо), при підготовці робочого місця необхідно вжити таких заходів щодо охорони праці:

- замикати на замок привід роз'єднувача;

- обгороджувати ножі або верхні контакти роз'єднувачів гумовими ковпаками або жорсткими накладками з ізоляційного матеріалу.

2.14.	До частин, які підлягають заземленню, належать:

- корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів, світильників;

- приводи електричних апаратів;

- вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів;

- каркаси розподільних щитів, щитів управління, шаф;

- металеві конструкції розподільних пристроїв;

- металеві кабельні конструкції;

- металеві корпуси кабельних муфт;

- металеві оболонки та броня контрольних і силових кабелів;

- металеві оболонки проводів;

- сталеві труби електропроводки та інші конструкції, пов'язані з встановленням електрообладнання;

- металеві корпуси пересувних і переносних електроприймачів.

2.15.	Необхідно постійно стежити за надійністю приєднання та справністю заземлюючого пристрою.

- Забороняється використовувати для заземлення будь-які провідники, не призначені для цієї мети, а також приєднувати заземлення скруткою.

- При веденні робіт на відключеній частині електроустановки заземлення накладається на струмопровідні частини фаз з усіх боків, звідки може бути подана напруга, вмикаючи і зворотну трансформацію.

- Накладати заземлення треба безпосередньо після перевірки відсутності напруги.

- При користуванні переносним заземленням перед його перевіркою на відсутність напруги воно повинне бути розміщене біля місць накладання заземлення і приєднане до затискача «земля».

Затискачі переносного заземлення на заземлюванні струмопровідних частин необхідно накладати за допомогою штанги з ізоляційного матеріалу, одягнувши при цьому діелектричні рукавиці.

- Закріплювати затискачі дозволяється цією самою штангою або безпосередньо руками, але при цьому необхідно обов'язково користуватися діелектричними рукавицями.

- Зняття переносного заземлення із застосуванням штанг та діелектричних рукавиць необхідно проводити зворотним порядком, тобто спочатку зняти його зі струмопровідних частин, а потім від'єднати від пристрою.

- Накладання і зняття переносного заземлення в установках напругою вище 1000 В повинні проводити два технік и з кваліфікаційною групою не нижче IV, які ознайомлені зі схемою електроустановки.

- Приступаючи до роботи на стовпі, необхідно прив'язатися до нього запобіжним поясом і працювати, стоячи на обох ногах. Забороняється влізати на опору та злазити з неї без «кігтів». Зазначені роботи повинні виконувати не менше двох техніків.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1.	Дозволяється ведення робіт без зняття напруги в електроустановках напругою 500 В і нижче. Ці роботи повинні виконувати не менше двох технік ів. При цьому необхідно:

- працювати в діелектричних ботах або стоячи на ізолюючій основі (ізолюючій підставці);

- користуватись інструментом з ізольованими держаками (викрутки, крім того, повинні бути з ізольованими стержнями). При відсутності такого інструмента необхідно застосовувати діелектричні рукавиці;

- обгородити сусідні стумопровідні частини під напругою, до яких можливий випадковий дотик ізолюючими накладками (гумовими матами, електрокартоном та ін.);

- працювати з опущеними і застебнутими біля кистей рук рукавами одягу та в головному уборі.

3.2.	При веденні робіт на струмопровідних частинах, які знаходяться під напругою, за допомогою основних захисних ізолюючих засобів (оперативні та вимірювальні штанги, покажчики напруги, ізолюючіта струмовимірювальні кліщі) необхідно:

- користуватися лише сухими ізолюючими засобами з непошкодженим лаковим покриттям;

- тримати ізолюючі засоби за держаки-захвати не далі обмежувального кільця;

- розміщувати ізолюючі засоби так, щоб не виникала небезпека перекриття по поверхні ізоляції між струмопровідними частинами двох фаз або на землю.

- Забороняється при роботі під напругою застосовувати ножівки, напилки і металеві метри.

- Замінювати плавкі вставки запобіжників за наявності перемикача слід при знятій напрузі, при неможливості зняття напруги (наприклад, на групових щитах) заміна плавких вставок запобіжників допускається під напругою, але із зняттям навантаження; остання вимога не стосується запобіжників із закритими плавкими вставками.

- Замінювати плавкі вставки запобіжників під напругою технік  повинен у захисних окулярах та діелектричних рукавицях, користуючись ізолюючими кліщами.

3.6.Замінювати плавкі вставки запобіжників може технік  із кваліфікацією не нижче III групи, а при заміні на висоті з приставних драбин технік и, один з яких повинен мати кваліфікаційну групу не нижче III.

Включення і відключення, які проводяться на розподільних щитах, у внутрішньоцехових і зовнішніх мережах із приставних драбин і риштувань, а також там, де ці операції через місцеві умови ускладнені, повинні виконувати двоє технік ів, з яких один повинен мати кваліфікаційну групу не нижче III.

- У разі, коли відключення електрообладнання для проведення яких-небудь робіт, проводилось за усною заявкою персоналу, наступне ввімкнення цього обладнання може бути виконане за вимогою особи, яка дала заявку на відключення, або ж уповноваженого, який у цей час її заміняє; перед пуском обладнання, тимчасово відключеного за заявкою, оперативний персонал повинен його оглянути, переконатись у готовності до прийняття напруги і попередити тих, хто працює на ньому, про ввімкнення.

- При виявленні замикання на землю забороняється наближатися до місця замикання на відстань меншу ніж 4—5 м у закритих і меншу ніж 8—10 у відкритих розподільчих пристроях.

3.10.Щоб не допустити трансформації напруги з низької сторони а високу, необхідно вимкнути вимірювальні трансформатори низької сторони.

- При виявленні несправностей в електричних пристроях (іскріння, спалахи, пошкодження ізоляції електропроводів, кабелів), а також про залишені необгородженими струмопровідні частини технік  повинен повідомити майстра.

- У приміщеннях з підвищеною небезпекою необхідно застосувати додаткові заходи безпеки, які визначають особи, що видають наряд або дають розпорядження.

- У небезпечних щодо пожежі приміщеннях усіх класів необхідно застосовувати:

- електропроводки тільки захищені (наприклад, провід марки ВРГ, кабель або провід ПР та ПВ у сталевих трубках);

- переносні світильники тільки закритого виконання. Скляний ковпак має бути захищений сталевою сіткою.

3.14.Освітлювальну арматуру (скляні ковпаки, рефлектори, металеві чстини тощо) і лампи всіх видів освітлення слід очищати у такі строки:

- чотири рази на місяць у приміщеннях із значними виробничими виділеннями пилу;

- два рази на місяць у приміщеннях із незначними виробничими виділеннями пилу;

- два рази на рік у зовнішніх установках.

3.15.Пил всередині електрообладнання слід видаляти у такі строки:

- два рази на рік — для електричних машин з нормальним іскрінням частин;

- один раз на 2—3 місяці —для електрообладнання, встановленого на механізмах, які зазнають трясіння, вібрації тощо;

- один раз на рік — для решти обладнання.

3.16.Забороняється під час роботи у вибухонебезпечних установках:

- ремонтувати електрообладнання та мережі, що перебувають під напругою;

- експлуатувати електрообладнання при несправному блокуванні кришок апаратів;

- вмикати електроустановку, що автоматично відключилася, не з'ясувавши і не усунувши причин її відключення;

- перевантажувати понад номінальні параметри вибухозахищене електрообладнання, проводи і кабелі;

- підключати до джерел живлення іскробезпечних приладів інші апарати і кола, які не входять у комплект цього приладу;

- залишати відчиненими двері приміщень і тамбурів, які відокремлюють вибухонебезпечні приміщення від інших приміщень;

- замінювати перегорілі електричні лампи у вибухонебезпечних світильниках іншими видами ламп або лампами більшої потужності, ніж ті, на які розрахований світильник;

- замінювати захист (теплові елементи, запобіжники, розчіплювачі) електрообладнання іншими видами захисту або захистом з іншими номінальними параметрами, на які це електрообладнання не розраховане;

- експлуатувати електрообладнання із заниженим рівнем масла.

- При роботі на висоті, на стовпах повітряної лінії електропередачі або з драбин чи риштувань, що проводиться при відключенні напруги, необхідно переконатись у відсутності напруги на лінії, а також у міцності стовпа.

- При роботі на драбинах слід користуватися легкими і міцними переносними драбинами. Східці мають бути прямокутні, врізні. Забороняється застосовувати драбини, збиті цвяхами, без врізних східців і без стяжки тятив болтами, а також без гострих металевих шипів (при роботі на м'якій підлозі) та гумових наконечників (при роботі на твердій підлозі).

- Драбина не повинна прогинатися під вагою технік а. Розсувні драбини мають бути міцно з'єднані між собою гаками, що не допускають довільного розсування під час роботи.

- Драбини, приставлені до трубопроводів, повинні мати на верхніх кінцях спеціальні гаки для захвату за трубу.

- Забороняється для підставок використовувати випадкові предмети (ящики, бочки тощо). Необхідно користуватися підставками типової конструкції.

- При роботі з ручним інструментом не можна класти його на електропроводи та електрообладнання.

- Електрифікований інструмент (дриль, гайкокрутки, шліфувальні машини та ін.) застосовувати за умови повної його справності та при напрузі не більшій ніж 220 В, а в приміщеннях із підвищеною небезпекою — не більшій ніж 42 В.

- Корпус електроінструмента, що працює при напрузі понад 42 В (незалежно від частоти струму), має бути заземлений. При роботі з електроінструментом необхідно користуватися гумовими рукавицями.

- Технік  не повинен вмикати сторонніми предметами перемикачі та кнопки пускачів і визначати дотиком руки температуру нагріву електричних машин і трансформаторів.

- Забороняється знімати плакати, заземлення та обгородження без дозволу керівника робіт.

- Електричні проводи слід захищати від механічних пошкоджень та від дотику до сталевих канатів, гарячих поверхонь, шлангів газополуменевої апаратури, масел та кислот, які руйнівно впливають на ізоляцію. У вогких приміщеннях їх слід підвішувати на підставках.

- Зрощувати живильні кабелі і проводи слід тільки гарячим паянням, зварюванням або з'єднувальними муфтами з ізоляцією місць зрощування, рівноцінною непошкодженій ізоляції кабелів і проводів.

3.29.	Світильники з люмінесцентними лампами при напрузі 20 В дозволяється встановлювати на висоті не менше ніж 2,5м.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Після закінчення роботи технік  повинен прибрати інструмент, прилади, пристрої.

- Забороняється знімати плакати, заземлення та обгородження без дозволу керівника робіт.

- Зняти спецодяг, захисні засоби і пристрої, очистити від пилу та іншого бруду і віднести у відведене для зберігання місце.

4.4. Вимити обличчя і руки водою з милом.

4.5. При передачі зміни повідомити змінника та керівника про всі помічені недоліки та заходи, вжиті для їх усунення.

5. Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях

5.1. При ситуації, яка може призвести до аварії або нещасного випадку, зупиніть роботу, забезпечте огородження небезпечної зони, попередьте поруч тих, хто працює поруч, про небезпеку і повідомте адміністрацію.

5.2. При нещасному випадку надайте першу допомогу потерпілому і вжийте заходи по наданню медичної допомоги.

5.1.При виникненні аварійних ситуацій технік  повинен негайно вимкнути струм у разі:

- пожежі в зоні роботи;

- травми, що трапилася з будь-ким із обслуговуючого персоналу;

- ураження електричним струмом.

- Помітивши загоряння, технік повинен негайно приступити до гасіння пожежі наявними засобами і повідомити керівника.

- Для гасіння пожежі в електроустановках технік  повинен застосовувати вуглекислотні вогнегасники, сухий пісок, азбестову або грубошерсту тканину.

Якщо погасити пожежу своїми силами неможливо, необхідно негайно викликати пожежну команду.

5.4.При ураженні електричним струмом технік повинен негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення — відтягти його від струмопровідііих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу технік  повинен зробити йому штучне дихання і непрямий масаж серця.

РОЗРОБЛЕНО:

Заступник директора з господарської роботи              ________________		І.І.Сабівчак

(особистий підпис)

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці                                              _______________		О.Л.Луцюк

(особистий підпис)

Голова професійної спілки                                           ______________		О.М.Кривицький

(особистий підпис)

З інструкцією ознайомлений . Інструкцію отримав:

_____________		Базилюк Сергій Анатолійович	 «____» _______________ 20____ р.

(особистий підпис)